## Katalogové parametry součástek

## Nastavení pracovního bodu
UCE = 5,46 V

## Změna polohy pracovního bodu
UCE = 1,8 V

UCE = 5 V
UCE = 8 V

UCE = 9 V

## Změna amplitudy vstupního signálu

## Výpočet zesílení zesilovače

uG = 200 mV
f [Hz]	uce [V]	Au [dB]
50	6,64	30,42
200	6,54	30,29
500	6,41	30,12
1k	6,38	30,08
10k	6,17	29,79
20k	5,9	29,40
50k	4,91	27,80
100k	3,37	24,53
150k	2,49	21,90
200k	1,91	19,60
300k	1,28	16,12
400k	0,96	13,62
500k	0,72	11,13

### Příklad výpočtu:

A_{u}=20log left ( { u_{ce}} over { u_{G} } right )
A_{u1}=20log left ( { u_{ce1}} over { u_{G1} } right ) = 20log left ( { 6,6 4} over { 200 cdot 10^{-3} } right ) = 30,42 dB

## Závěr

Pracovní bod zesilovače byl nejprve pomocí potenciometru nastaven tak, aby zesilovač nezkresleně přenášel obě půlvlny signálu (třída A). Bylo možné si povšimnout, že výstupní a vstupní signál jsou proti sobě posunuty o 180°. Dále byl bod posunut na hodnotu 1,8 V, čímž se tranzistor více otevřel a při buzení vstupním signálem byla omezena spodní půlvlna, při napětí 5V zůstal signál nezkreslen, při hodnotě 8 a 9V se tranzistor více přivřel a omezil horní půlvlnu signálu. Při snižování amplitudy vstupního signálu v pracovním bodě pouze klesala amplituda výstupního signálu. Při zvyšování frekvence vstupního signálu se zesílení drželo na podobné, téměř konstantní hodnotě, výraznější změna byla zaznamenána na 50 kHz a k poklesu o 3 dB došlo na 100 kHz. Zesilovače třídy A se kvůli vysoké linearitě a nízké účinnosti používají převážně jako předzesilovače.